## Slide 1
研发目标
LOW-COST DISCIPLINED OSCILLATOR
标准 OCXO 套件 · 25±2 °C · 规定供电和负载 · 完成预热、连续驯服 ≥ 24 h 后开始评估
01
【研发目标】锁定
1000 s 平均相对频偏绝对值
频率准确度指标
02
【研发目标】对齐
1PPS 时间误差绝对值
秒沿对齐精度
03
【研发目标】保持
断参考 1 h 新增累计时间误差
断参考后保持能力
注：4 h、24 h 保持特性记录曲线，暂不承诺保证值。

## Slide 2
目标与验收
LOW-COST DISCIPLINED OSCILLATOR
自由运行
基线频率记录
驯服
参考锁定 ≥24 h
失锁 1 h
断开控制参考
恢复
参考恢复后记录
系统流程
控制参考
GPS / 北斗
评价参考
独立基准
测量仪器
待确认
被测模块
(DUT)
1PPS 输出
对照方法
自由运行 / 固定控制保持 / 模型补偿保持
补充场景
温变、供电扰动、缺脉冲、参考恢复
证据
独立测量参考 + 原始日志 + 设备与版本信息
样本量
两种晶振，每种至少三只
（计划）
1
2
3
4
DUT