## Slide 1
驯服、失锁与恢复状态机
正常路径：自检/预热 → 粗捕获 → 低带宽 PI 驯服 → 锁定监测
恢复路径：
确认参考连续有效 → 限速拉回 → 观察稳定后重新锁定
1
自检与预热
检查参考输入、输出
与传感器状态
2
粗捕获
确认频差在可调范围
建立初始控制方向
3
低带宽 PI 驯服
小步调整 DAC
限制控制变化速度
4
锁定监测
持续检查参考有效性
误差与输出状态
5
保持模式
冻结不可信观测
使用保持策略
6
恢复确认
参考连续有效后
再次拉回
参考异常
异常分支：参考丢失、脉冲异常或观测不可信时，停止使用该段观测值并切入保持；不要把异常值继续送入 PI。
状态标志 | 分别上报
参考有效
REF_VALID
输出有效
OUT_VALID
时间对齐
TIME_ALIGNED
模型可用
MODEL_VALID
阈值与计数策略
锁定阈值：待实验确定
缺脉冲次数 / 连续有效次数：待实验确定
恢复观察时间与拉回斜率：待实验确定
工程原则：
参考异常先保护观测链；恢复后先确认、再限速拉回；所有切换阈值需通过实验确定。

## Slide 2
保持机制分级：效果由对照实验说明
原则：
先建立基础保持；模型补偿仅在数据覆盖充分且验证通过时启用。
三级保持机制
训练不足、温度越界或软件告警
开启回退到基础保持
基于历史数据补偿温度变化
与慢衰老化趋势
三级
降级与回退
二级
模型保持
一级｜基础保持
保留稳定控制值与频偏估计
作为可解释、可复现的基线
降级
回退
验证通过
启用模型
1
固定条件
同一晶振 / 同一环境
2
训练与验证分离
训练集不参与最终评估
3
参考失锁
记录保持期间误差
4
结果复测
重复试验并保存日志
效果对照图片区（预留）
此处预留，供后续放置实验对照图
统一记录：
温度、参考状态、频率偏差、累计时间误差、恢复时间。

## Slide 3
低成本晶振驯服与保持模块
晶振驯服与保持模块总体方案
测 量 · 控 制 · 输 出
01
低成本晶振
驯服与保持模块
面向导航实验与研发集成的可配置时频模块
外部参考驯服
|
断参考保持
|
全过程数据记录
当前阶段
方案与验证计划
样机及性能证据待补
01
外部参考输入
外部1PPS参考
10 MHz模式待验证
02
参考保护与整形
保护、整形、误差测量
硬件捕获与计数
03
STM32H743控制
PI控制、状态管理
DAC输出调节
04
DAC基准与滤波
输出控制电压
晶振调谐端
05
可更换兼容晶振
首发限定验证料号
06
输出缓冲与分频
输出 10 MHz / 1 PPS
本地上位机
参数、日志 CSV
训练与验证分离
训练集不参与最终评估
参考失锁
记录保持期间误差
结果复测
重复试验并保存日志
效果展示区
待实测数据

## Slide 4
使用场景与需求
LOW-COST DISCIPLINED OSCILLATOR
导航实验室
导航研发企业
此处放导航实验室真实场景图
（待补：实验平台或失锁实验现场）
此处放研发集成应用图
（待补：接口接入或模块集成现场）
三项需求假设
01
减少适配工作
比较晶振、研究算法，降低换件与调参成本
02
量化保持误差
复现失锁实验，判断断参考后的影响
03
统一导出数据
接口清楚、容易集成，日志可用于复盘
需求验证计划
约 10 家访谈
3–5 家试用
尚非已有客户

## Slide 5
首版功能范围：先跑通最小闭环
LOW-COST DISCIPLINED OSCILLATOR
首版最低范围
后续扩展 / 暂不纳入
10 MHz
首发输出
外部1PPS
参考输入
STM32H743
主控
DAC + 滤波
可调晶振
1PPS 输入
（参考信号）
暂不增加 FPGA
软件控制
低噪声调谐
输出频率控制
频率可调
限定1–2 个料号
10 MHz 外参
接口与测量验证后纳入
内置 GNSS
不在首发最低范围
多路分配
后续扩展
全天微秒级保证
不作首版承诺
换件后重新标定；未验证型号不继承标准规格
首版优先验证路径
1PPS 训练驯服
失锁保持
参考恢复
(V1 SCOPE)
01
02
03
04

## Slide 6
当
前
进
度
与
待
补
资
料
方案已有
实物与测试待补
拟验证价值
项目定位
明确应用场景与目标需求
方案已完成
架构方案
系统架构与功能模块设计
方案已完成
条件化目标
形成研发阶段目标与验收标准
研发目标
验证计划
验证方法与实施计划
方案已完成
板卡状态 / 晶振料号
明确当前板卡状态与晶振物料信息
待验证
原理图 / 固件 / BOM
提供原理图、固件版本与BOM清单
待验证
调谐标定 / 测量底噪
完成调谐标定、测量底噪指标
待验证
误差日志 / 实物演示
记录测试误差、提供实物演示材料
待验证
适配可追溯
关键参数与过程可追溯
保持可比较
不同版本/批次结果可比
数据可复现
完整记录，支持重复验证

## Slide 7
低成本按配置核算，应用价值需要试用
内部预算示例 / 非采购报价
【估算】基础控制板制造成本
¥
450
假设 50—100 台批次
（仅为内部预估，不代表采购报价）
测试价假设
¥ 980
¥ 1980－2980
控制板
OCXO 套件
此处放六项成本条形图
（待项目书提供六项成本名称与对应金额；
当前不拆分虚构）
不含以下费用与选件
晶振 / GNSS / 外壳 / 高精度 TDC 选件
低成本验证
真实 BOM + 产测工时 + 同配置对比
价值验证
客户是否为适配与保持评估付费

## Slide 8
接下来先验证闭环，再验证收益
从接口核对到小批量交付：每一步都有验证门槛
01
近期
核对接口
确定晶振
落实测量设备
02
第一验证
一只晶振完成
驯服—失锁 1 h 恢复
完整记录
03
第二验证
补偿收益在独立数据
与重复实验中出现
04
后续规划
扩展第二型号
试用与小批量交付
研发计划
原方案 24 周为研发规划注释 · 本次交稿时间另列任务单 · 未来节点不视为已完成
围绕适配与保持评估，形成可验证模块